## Slide 1
WRC/WAIC 2026 机器人“大脑模型”量化对比
仅保留 VLA、世界模型/WAM、具身基座模型与端侧部署数据；空白代表当前公开资料未给出
一页版 | 2026-08-29
玩家/项目 | 大脑模型 | 模型架构 | 参数量 / 数据 | 算力与部署 | 推理频率 / 延迟
优必选 UBTECH | Thinker Thinker-VLA Thinker-WM | 基座模型 VLA 世界模型 | Thinker 最大100B | 端侧GPU显存 64GB→32GB Orin 64GB可迁移32GB | 推理效率+176%
银河通用 Galbot | LDA-1B AstraBrain WAM Grasp/Grocery/TrackVLA | 隐式世界-动作模型 WAM VLA | LDA-1B：1B | 跨本体后训练； 生产部署算力未公开 | 
蚂蚁灵波 Robbyant | LingBot-VLA 2.0 LingBot-VA 2.0 LingBot-World/Vision/Depth | VLA + MoE Action Expert Video-Action 世界模型/视觉/深度 | VLA 6B；VA约5B Vision 1B 6万h；20+本体 Depth 1.5亿数据 | VLA：RTX 4090D VA：18-24GB VRAM Depth：edge SDK | VLA约130ms World 720p/60fps 控制延迟<1s
智元 AGIBOT | GO-1 / GO-2 GE-2 Genie Evolver 1.0 | 具身基座模型 世界模型 闭环真机RL |  | A3 Ultra：700TOPS 端侧具身处理器 G2 Max 7x24h | 二手口径10-20Hz 官方Hz未给出
智平方 AI2 | AlphaBrain GOVLA / FiS-VLA | 具身大模型 双系统VLA 异构输入+异步频率 |  |  | 
星海图 Galaxea | G0.5 Fast-WAM GigaWorld-Policy-0.5 Nexo | 自回归VLA 世界动作模型 长时序作业智能 | G0.5基于Qwen3.5 2B 18本体；1亿VQA 预训练约12万步 | Nexo 700TOPS* R1 Lite端侧模型部署 | Fast-WAM约190ms A100 189ms RTX4090 110ms C++ 85ms
自变量 X Square | WALL-B Wall-OSS-0.5 | 世界统一模型 端到端模型 视觉/语言/动作统一 | 真机测试17个任务 | 模型上真机； 端云分工未公开 | 
普渡 Pudu | PuduFM 1.0 Pudu Agent OS | Physical Agent 具身基座模型 一脑多形 | 5000万小时/年 实景运行数据回流 | D7自主换电； 模型端侧算力未公开 | 
傅利叶 Fourier | LLM + embodied models + planning框架 | LLM 具身模型 导航规划 |  | 框架连接大模型、 具身模型与低级运控 | 
蔚蓝智能 BabyAlpha | A3本地交互大模型 | 本地LLM 环境识别/对话 | 7B | 本地端侧运行； 芯片未公开 | 
地瓜+它石 D-Robotics | S600适配3B 具身大模型 | 端侧具身模型适配 算力平台 | 3B模型 5天真机部署 | 560TOPS INT8 32/64GB LPDDR5 204.8GB/s | 端侧稳定运行 Hz未给出
MiniCPM Robot | RobotManip RobotTrack | 操作VLA 目标跟踪VLA | Manip 1.5B Track 0.9B 125→3.3 TFLOPs/步 | H100 BF16 H20优化 Jetson Orin NX 16GB | H100 120ms H20 10→37Hz Go2 5+FPS/180ms
1
有硬数据的“大脑”样本仍很少：蚂蚁灵波、MiniCPM、优必选、智元/星海图端侧算力、地瓜S600最适合上台讲量化对比。
2
路线正在分化：VLA负责感知到动作，世界模型/WAM负责物理预测与长时序规划；真正门槛是端侧显存、TOPS与Hz。
* 星海图 Nexo 700TOPS 为WRC会场口径，当前报告标注为待公开链接交叉验证。